## Slide 1: Prieskum a monitoring krajinnej pokrývky/využitia krajiny na Slovensku v rámci celoeurópskeho prieskumu LUCAS
(so zameraním na modul PÔDA)

## Slide 2: Projekt LUCAS (Land use and Coverage Area frame Survay) bol spustený v máji roku 2000 na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie za účelom testovania integrovaného prieskumu využitia krajiny a krajinnej pokrývky Európy s cieľom harmonizovať nomenklatúru a metódy zberu údajov na mieste – in situ.
Slovensko sa zapojilo do etapy prieskumu v roku 2006, s následným opakovaním v roku 2009, 2012, 2015, 2018 a 2022
SK LUCAS 2006..2009, 2012, 2015, 2018
LUCAS 2022

## Slide 3
Projekt LUCAS predstavuje zber údajov (krajinná pokrývka/využitie krajiny, agro-environment, atď.) a odber materiálu (pôdne vzorky) štandardizovanými postupmi
-zber údajov sa realizuje vyplnením terénneho zápisníka/prostredníctvom mobilnej aplikácie a fotografovaním, pričom zbierané údaje sú následne ukladané a spracovávané v centrálnom úložisku údajov v digitálnej forme.
-odber materiálu sa expeduje centrálne do Spoločného výskumného strediska JRC
LUCAS je koordinovaný Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat), pričom na jeho financovaní sa podieľa viacero generálnych riaditeľstiev (GR), ako napríklad GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, GR pre životné prostredie, GR pre boj proti zmene klímy, prípadne ostatné. Directorate-General DG
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

## Slide 4
Zhromažďovať štatistické informácie
Získať harmonizované údaje na úrovni Európskej únii, ktoré sú vzájomne porovnateľné (metodicko-klasifikačné zabezpečenie plnej porovnateľnosti)
Vytvoriť údajovú bázu pre validáciu modelu
Analyzovať interakciu poľnohospodárstvo - životné prostredie – krajina (viacúčelový prieskum)
Ciele a organizácia prieskumu LUCAS
Organizačná jednotka LOT
terénny prieskum lot 1, 2......
technická asistencia a QC lot 6
IT riešenie (hosting, podpora atď.) lot7
školenia, moduly

## Slide 5
Metódy prieskumu LC/LU LUCAS
1,5 m
20 m
Teoreticky bod nemá šírku ani dĺžku. V prieskume LUCAS bod zodpovedá kružnici:
s polomerom 1,5 m (alebo priemerom 3 m)
plocha približne 7 m2.
Za normálnych okolností bod spadá do homogénnej oblasti (napr. ornej pôdy, atď.) a vyššie uvedená definícia môže byť ľahko uplatniteľná pre identifikáciu LC/LU, rovnako ako je bezpodmienečne možné identifikovať polohu bodu.
Ak nie je krajinná pokrývka homogénna (napr. keď je zložená z rozptýlených stromov) musí sa zmeniť rozsah pozorovania, aby sa mohla klasifikácia LC/LU realizovať. Uplatňuje sa tu rozšírené okno pozorovania.
polomer 20 m (alebo 40 m priemer)
plocha 0,13 ha
Systematicky sa uplatňuje pri zalesnenej krajine (CXX), krovinatých plochách (DXX), trávnych porastoch (EXX), v triede holá pôda, machy/lišajníky (FXX), mokrade (HXX), niektorých trvalých kultúrach (B7X, B8X bez B83)
Špeciálne prípady prieskumu: hranica, malý lineárny prvok, viacnásobná evidencia pokrývky LC1/LC2, atď.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/methodology

## Slide 6
Vzorkovacia mriežka a sieť pozorovaní LUCAS
pre štatisticky reprezentatívne (nevychýlené) výsledky je dôležitá tvorba siete pozorovaní, pričom v prípade „in situ“ prieskumu LUCAS ide o dvojfázový výber
prvá fáza: hlavná mriežka 2x2 km, fotointerpretácia do tried krajinnej pokrývky
druhá fáza: vzorkovanie (iteračný algoritmus optimalizujúci koeficient variability/CV cieľových premenných na úrovni administratívneho členenia EÚ/ NUTS2 - zohľadňuje sa požadovaná chybovosť (.....2012), sofistikované metódy tvorby siete pozorovaní lucas 2018, lucas 2022)
Prieskum Lucas 2022 zahŕňal 399 652 pozorovaní (199 827 pozorovaní v teréne a 199 825 fotointerpretácii bodov) Na Slovensku 3701 terén/ 1937 fotointerpretácia.

## Slide 8
Dokumentácia LUCAS a nástroj na správu údajov (DMT, Data Management Tool)
• C1: Pokyny pre prieskumníkov
• C2: Formulár a podkladový dokument
• C3: Klasifikácia
• C4: Postupy kontroly kvality
• C5: Identifikácia rastlín
• C6: Príručka identifikácie rastlín trávnych porastov (TP)
• D1, D5
Správu, uchovávanie, transport a automatickú kontrolu konzistencie údajov zabezpečuje nástroj správy údajov (DMT). DMT prostredníctvom webových služieb umožňuje lokálny zber údajov prieskumu a jeho centralizáciu v jednej databáze na vzdialenom serveri.

## Slide 9: Systém správy a kontroly, štruktúra DMT
Systém správy a kontroly má hierarchickú úroveň, kde vstup údajov zabezpečuje najnižšia úroveň prieskumníkov (SU); následne sú vstupy prezerané na národnej úrovni (RO) a zasielané na kontrolu vyššej úrovni CO. Súbor všetkých údajov podlieha nezávislej kontrole kvality (XC) a až potom sa ukladajú na najvyššej úrovni v Eurostate (EC). Pomerne prísna kontrola kvality má zabezpečiť jednotný harmonizovaný zdroj údajov.

## Slide 10: Moduly prieskumu Lucas (Komponenty DMT)
LUCAS JADRO
(2006 – 2022)
krajinná pokrývka / využitie krajiny
fotodokumentácia, kódy LC / LU
Copernicus
(2018, 2022)
rozsah (m) LC od pozorovaného bodu orientácia 4 svetové strany, foto + kód LC
Trávne porasty
(2018, 2022)
transekt 2,5/10m * 20m
kódy TP (kvalitatívne, kvantitatívne)

## Slide 11
Hlavné kategórie krajinnej pokrývky LUCAS
Triedy krajinnej pokrývky LUCAS 2022 / Land Cover LUCAS 2022 |  | 
A | UMELÉ PLOCHY | A10 ZAKRYTÉ ZASTAVANÉ PLOCHY, A20 UMELÉ NEZASTAVANÉ PLOCHY, A30 OSTATNÉ UMELÉ PLOCHY
B | POĽNOHOSPO-DÁRSKA PÔDA | B10 OBILNINY, B20 OKOPANINY, B30 JEDNOROČNÉ PRIEMYSELNÉ PLODINY, B40 STRUKOVINY, ZELENINA A KVETINY, B50 KRMOVINY (najmä strukoviny), B70 TRVALÉ KULTÚRY: OVOCNÉ STROMY A BOBUĽOVINY, B80 INÉ TRVALÉ KULTÚRY
C | LESNÁ PÔDA | C10 LISTNATÝ LES, C20 IHLIČNATÝ LES, C30 ZMIEŠANÉ LESY
D | KROVINATÉ PLOCHY | D10 KROVINATÉ PLOCHY S RIEDKYM STROMOVÝM PORASTOM, D20 KROVINATÉ PLOCHY BEZ STROMOVÉHO PORASTU
E | TRÁVNE PORASTY | E10 TTP S RIEDKYM STROMOVÝM/KROVINATÝM PORASTOM, E20 TTP BEZ STROMOVÉHO/KROVINATÉHO PORASTU, E30 SAMOVOĽNE RASTÚCA VEGETÁCIA
F | HOLÁ PÔDA A LIŠAJNÍKY/MACHY | F10 SKALY A KAMENE, F20 PIESOK, F30 LIŠAJNÍKY A MACHY, F40 OSTANÁ HOLÁ PÔDA
G | VODNÉ PLOCHY | G10 VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ PLOCHY, G20 VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ TOKY, G30 POBREŽNÉ VODNÉ PLOCHY, G40 MORE A OCEÁN, G50 ĽADOVCE, TRVALÝ SNEH
H | MOKRADE | H10 VNÚTROZEMSKÉ MOKRADE, H20 POBREŽNÉ MOKRADE
- Zahrňuje 8 hlavných kategórií, 30 tried a XX podtried

## Slide 12
Hlavné triedy využitia krajiny prieskumu LUCAS
Triedy využitia krajiny LUCAS 2023 / Land Use LUCAS 2023 | 
U110 | POĽNOHOSPODÁRSTVO
U120 | LESNÉ HOSPODÁRSTVO
U130 | AKVAKULTÚRY A RYBÁRSTVO
U140 | ŤAŽBA A DOBÝVANIE NERASTNÝCH SUROVÍN
U150 | OSTATNÁ PRIMÁRNA PRODUKCIA
U210 | VÝROBA ENERGIE
U220 | PRIEMYSELNÁ VÝROBA
U310 | DOPRAVA, KOMUNIKAČNÉ SIETE, SKLADY, OCHRANNÉ DIELA
U320 | VODNÉ A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
U330 | STAVBY
U340 | KOMERČNÉ, FINANČNÉ, INFORMAČNÉ A OBCHODNÉ VYUŽITIE
U350 | VEREJNÉ SLUŽBY
U360 | REKREÁCIA A ŠPORT
U370 | OBYTNÉ ZÓNY
U410 | ZANEDBANÉ (OPUSTENÉ) PLOCHY
U420 | NEVYUŽÍVANÉ POLOPRÍRODNĚ A PRÍRODNÉ PLOCHY
- Zahrňuje 16 tried a 39 podtried

## Slide 13
Pôdny komponent ako súčasť prieskumu krajinnej pokrývky a využitia krajiny (Land cover and land use LUCAS) predstavoval v roku 2009, 2015, 2018 a 2022 neoddeliteľnú časť zberu informácií v celoeurópskom kontexte na základe štandardizovaných postupov a harmonizovaných metodík.
Na 10% (cca 20 000 vzoriek/2009, 27 000 vzoriek/2015, 26 014 vzoriek/2018, 41 004/2022) z celkového počtu sledovaných bodov bol predpokladaný odber pôdnych vzoriek. Po vykonaní laboratórnych analýz boli následne sprístupnené základné fyzikálne, chemické, spektrálne a ďalšie analýzy prostredníctvom Spoločného výskumného centra JRC

## Slide 14
Na území Slovenska predstavoval pôdny komponent nasledovný rozsah:
2009 - 268 pôdnych stanovíšť
2015 - 230 pôdnych stanovíšť
2018 - 247 pôdnych stanovíšť
2022 - 1078 pôdnych stanovíšť

## Slide 15
Digitálne pôdne priestorové údaje Európskej únie LUCAS (JRC – ESDAC) I.
Kód | Metóda | jednotka
hrubozrnná frakcia | ISO 11464.2006 | v %
íl/prach/piesok | ISO 11277.1998 | v %
pH (H2O, CaCl2) | ISO 10390.1994, ISO 10390.1994 | -
OC (obsah organického uhlíka) | ISO 10694.1995 | g/kg
CaCO3 (obsah uhličitanov) | ISO 10693.1994 | g/kg
N/P/K (obsah N,P, extrahovateľný K) | ISO 11261.1995, ISO 11263. 1994, USDA, 2004 | g/kg(N), mg/kg(P,K)
CEC (katiónová výmenná kapacita) | ISO 11260. 1994 | cmol(+)/kg
##MULTISPEKTRÁLNE ANALÝZY (vlnové dĺžky merania (400-2499,5 nm) a nameraná odrazivosť (nnn,nn; n,nnnnnn) | FOSS Manual 2009 | 
Výsledky priestorovej variability základných fyzikálno-chemických analýz a odvodených pôdnych analýz boli spracovávané s využitím metód digitálneho pôdneho mapovania.
Údaje z etapy Lucas 2009 predstavovali základné fyzikálno-chemické analýzy, obsah N,P,K, charakteristiky nasýtenosti sorpčného komplexu a multispektrálne analýzy (prístupné verejnosti)

## Slide 16
Digitálne pôdne priestorové údaje Európskej únie LUCAS (JRC – ESDAC) II.
Zdrojové údaje Lucas 2015. Laboratórne metódy pre analýzy pôdnych vlastností v 2015 boli rovnaké ako pri LUCAS 2009 (2012).
Analýza zrnitostných frakcií sa neuskutočnila na vzorkách z opätovne navštíveného bodu (t.j. 2009/2012 a 2015), pretože túto vlastnosť možno považovať za stabilnú počas intervalu medzi prieskumami
Kód | Metóda | popis
hrubozrnná frakcia | ISO 11464:2006 | frakcia (2-60 mm), preosievanie
íl/prach/piesok | ISO 11277:1998 ISO 13320:2009 | -iba laser. difrakcia (2015) na nových miestach
pH (H2O, CaCl2) | ISO 10390:2005 | sklenená elektróda v 1:5 suspenzii pôdy v H20 a CaCl2
OC | ISO 10694:1995 | suché spaľovanie (elementárna analýza)
CaCO3 | ISO 10693:1995 | objemová metóda
N/P/K | ISO 11261:1995, ISO 11263:1194, USDA−NRCS, 2004 | modifikov. Kjeldahl. (N), spektrometrické stanovenie (P), atómová absorpčná spektrometria (K),
CEC | ISO 11260:1994 | roztok BaCl2
multispektrálna spektroskopia | skupina pôdnej spektroskopie | merania difúznej odrazivosti
mineralógia ílov | röntgenová difrakcia | Vzory r.difr. orientovaných agregátov (2015)
- odber LUCAS vzoriek rýľom: efektívna metóda na monitorovanie ornice (regionálna/kontinentálna úroveň EÚ), 90% opätovné navštívenie bodov, pokrytie 28 členských krajín, vzorky nad 1000 m.n.m.

## Slide 17
Digitálne pôdne priestorové údaje Európskej únie LUCAS (JRC – ESDAC) III.
Kód | Metóda | popis
objemová hmotnosť (10% pôdnych vzoriek) | adaptovaná ISO 11272:2017 | Počítané z hmotnosti a objemu z pôdnej vzorky (známy objem, 100 cm3)
hrubozrnná frakcia | ISO 11464:2006 | frakcia (2-60 mm), preosievanie
íl/prach/piesok | ISO 11277:1998 ISO 13320:2009 | -iba laser. difrakcia (2018) na nových miestach
pH (H2O, CaCl2) | ISO 10390:2005 | sklenená elektróda v 1:5 suspenzii pôdy v H20 a CaCl2
Vodivosť (elektrická) | ISO 11265:1994 | Kovové elektródy vo vodnom extrakte pôdy
OC | ISO 10694:1995 | suché spaľovanie (elementárna analýza)
CaCO3 | ISO 10693:1995 | objemová metóda
N/P/K | ISO 11261:1995, ISO 11263:1994, USDA−NRCS, 2004 | modifikov. Kjeldahl. (N), spektrometrické stanovenie (P), atómová absorpčná spektrometria (K),
oxalátom extrahovateľné Fe a Al | Ross and Wang, (1993) | šťavelan amónny (využitím metódy)
chemické prvky | ISO 11466: 1995 | Stopové prvky získané vo vodnom roztoku. Výsledný roztok sa analyzuje pomocou indukčne viazanej plazmovej optickej emisnej spektrometrie
Biodiverzita | Analýza DNA. Orgiazzi et al (2022) | Extrakcia DNA, amplifikácia a sekvenovanie pomocou platforiem Illumina a PacBio
Prípravky na ochranu rastlín | Rôzne metódy viď: Fernandez-Ugalde, O et al. LUCAS 2018 Soil Module. Presentation of dataset and results. Luxembourg. 2022 | 
Údaje Lucas 2018. Procesy validácie údajov (zabezpečenie presnosti, úplnosti a konzistentnosti údajov).

## Slide 18
Porovnanie súboru údajov projektu LUCAS a národného systému monitorovania pôdnych údajov (SIMS) v rámci EU projektu EJP SOIL.
cieľ úlohy 6.3. Pracovného balíka 6 je porovnať súbory údajov o pôde medzi projektom LUCAS a národným systémom monitorovania informácií o pôde (SIMS/ČMS_P)
bola vytvorená webová stránka určená na to, aby používateľom poskytla proces porovnávania, ako aj R* kód na vykonanie analýzy (GitLab/webový Git repozitár)
https://nicolassaby.pages.mia.inra.fr/ejpsoilwp6lucas/#content
pre každú sekciu je uvedený R kód s niektorými vysvetleniami (príklad porovnania je založený na francúzskom národnom SIMS)
porovnanie by malo byť implementovateľné pre všetky možné pôdne charakteristiky, ktoré sa zhodujú medzi súborom údajov LUCAS a SIMS
ukážka R kódu pre transformáciu textúry pôdy s prahovými hodnotami (2 µm - 63 µm - 2000 µm) pomocou balíka soil texture package a jeho funkcia TT.text.transform
distribuovaný systém riadenia revízií (Git) a jeho webový repozitár GitLab s wiki a podporou sledovania chýb
R* je programovací jazyk a prostredie určené pre štatistickú analýzu dát a ich grafické zobrazenie

## Slide 19
Porovnanie súboru údajov projektu LUCAS a národného systému monitorovania pôdnych údajov (SIMS) v rámci EU projektu EJP SOIL II.
Údaje Lucas a SIMS – prehľad a import údajov
Kontrola a konverzia jednotiek a metód
Stratégia vzorkovania (priestorová distribúcia), distribúcia krajinnej pokrývky a dominantných tried pôdy
Popisná štatistika, štatistické testovanie, grafická prezentácia
Frakcie jemnozeme (íl, prach, piesok), textúrne triedy, pH, organický uhlík, uhličitany, dusík – štatistické porovnanie a priestorová distribúcia
Corg/Íl – indikácia straty organického uhlíka (prahová hodnota 1/13), štatistika indikátora podľa krajinnej pokrývky a pôdneho typu
5 tried charakteristiky pH pôdy (4.8/ 4.8 - 5.5 / 5.5 - 6.3 / 6.3 - 6.8 / > 6.8), zastúpenie a podiel bodov v rámci tried podľa krajinnej pokrývky, grafická prezentácia / štatistické testovanie podľa krajinnej pokrývky

## Slide 20: LUCAS priamy prístup (Eurostat)...
Chart: 
| EU-27 | Malta | Finland | Netherlands | Belgium | Italy | France | United Kingdom | Ireland | Portugal | Spain | Greece | Hungary | Germany | Luxembourg | Poland | Denmark | Romania | Cyprus | Slovenia | Sweden | Bulgaria | Lithuania | Austria | Estonia | Latvia | Czech Republic | Slovakia
(number) | 2.72 | 5.73 | 4.02 | 3.56 | 3.3 | 3.05 | 3.01 | 2.93 | 2.86 | 2.84 | 2.83 | 2.69 | 2.5 | 2.48 | 2.45 | 2.22 | 2.16 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 1.8 | 1.75
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

## Slide 21: Primárne údaje, databáza Eurostatu.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/database

## Slide 22: LUCAS Prehliadač
Európsky štatistický atlas – vizualizácia štatistických údajov v prostredí GIS, interaktívny prehliadač fotografií http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/lucas-photo-viewer

## Slide 23
úroveň EU – údaje LUCAS, riešenie projektov
Biodiverzita
Ekosystémy a Ekosystémové služby
SPP „greening“
Kvalita trávnych porastov
Klimatické zmeny
Sekvestrácia uhlíka
COPERNICUS – Environmentálne informácie
Vrstvy s vysokým rozlíšením HRL
Štatistické hodnotenie:
Environmentálne hodnotenie, (časové rady) …
EUNIS (informačný systém druhov, typov biotopov a chránených území EU)
Stratégia biodiverzity 2020, NATURA 2000

## Slide 24: Ďakujem za pozornosť